## Slide 1
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
فردوسی

## Slide 2
تجهیزات احیا

## Slide 3: چه وسایل و تجهیزاتی باید در دسترس باشد؟
برای هر تولد همه وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای یک احیای کامل باید آماده و سالم باشد.
استفاده معمول و ساختارمند از یک فهرست استاندارد، پیش از هر تولد بسیار مفید خواهد بود
فهرست تجهیزات و وسایل احیای نوزاد، فهرست کاملی از تجهیزات و وسایل مورد نیاز در فرایند احیای نوزاد است که باید در محل احیا در دسترس باشد.
با استفاده از آن میتوان مشخص کرد کدام تجهیزات آماده استفاده فوری است و کدام یک از آنها در دسترس نیست
این فهرست از گامهای نمودار احیا پیروی میکند.
فهرست را نزدیک گرم کننده تابشی نصب کنید تا پیش از هر تولد در دسترس باشد.

## Slide 4: تجهیزات ساکشن
پوار
ساکشن مکانیکی و لوله آن
کاتتر ساکشن با شمارههای F 5 یا F 6 ،F 10 ،F 12و F 14
لوله دهانی معدی F 8
سرنگ20 سی سی
مکنده نای

## Slide 5: تجهیزات تهویه با فشار مثبت
دستگاه تهویه با فشار مثبت
ماسک صورت در اندازههای نوزاد رسیده و نارس
منبع اکسیژن منبع هوای فشرده
مخلوط کنننده اکسیژن
برای مخلوط کردن اکسیژن و هوای فشرده به همراه جریان سنج تنظیم شده بر روی جریانmin/L 10
لوله های رابط
پالس اکسی متر همراه با حسگر و پوشش آن
جدول اشباع اکسیژن هدف
گوشی پزشکی
ماسک حنجرهای شماره 1 و سرنگ mL 5 در صورت نیاز به بادکردن
لوله دهانی معدی F 5 یا F 6 در صورت وجود درگاه ورودی بر روی ماسک حنجرهای
نمایشگر الکترونیکی قلبی ECG
چست لید

## Slide 6: تجهیزات لوله گذاری نای
لارنگوسکوپ با تیغه های راست شماره 0 نوزاد نارس و شماره 1 نوزاد رسیده
لامپ و باتری اضافی برای لارنگوسکوپ
در صورت نیاز لوله تراشه با قطر درونی mm 2/5،mm 3/0 و mm 3/5
استیلت اختیاری
نوار اندازه گیری
جدول عمق فرو بردن لوله نای
قیچی
چسب ضد آب یا ابزار محکم کردن لوله نای
پدهای الکلی
کاپنوگراف یا آشکارساز دی اکسیدکربن

## Slide 7: تجویز دارو
اپی نفرین 1/10000
نرمال سالین برای حجم افزایی- بطری mL 100 یا mL 250 یا سرنگهای از پیش پرشده
دکستروز 10 %mL 250 اختیاری
نرمال سالین برای شست و شو
سرنگها mL 1 ،mL 3 ،mL 5 ،mL 60-20
سه راهی ها یا رابط های سرم
جدول محاسبه فوری مقدار داروها برای نوزادان 0/5 تا 4 کیلوگرمی

## Slide 8: تجهیزات جاگذاری کاتتر سیاهرگ نافی
محلول ضدعفونی برای شست و شو
نوار بندناف
گیره کوچک
هموستات
( فورسپس )اختیاری
( تیغ جراحی کاتترهای سیاهرگ نافی )تک مجرا( F 3/5 یا F 5
سه راهی
سرنگها mL 5-3
سوزن یا دستگاه تزریق برای روشهای بدون سوزن
نرمال سالین برای شست و شو
پانسمان شفاف یا ابزار محکم کردن موقت کاتتر سیاهرگ نافی به دیواره شکم اختیاری

## Slide 9: متفرقه
زمان سنج/ ساعت دارای ثانیه شمار
دستکش و دیگر تجهیزات حفاظت شخصی
گرم کننده تابشی یا دیگر منابع تأمین گرما
حسگر دما به همراه پوشش حسگر برای گرم کننده تابشی
برای استفاده در احیای طولانی مدت پارچه های کتانی گرم
کلاه
نوار چسب 0/5 و سه چهارم اینچ
سوزن تزریق درون استخوان (اختیاری)

## Slide 10: تجهیزات بیشتربرای نوزادان بسیار نارس
کیسه پالستیکی مخصوص نگهداری غذا یا پوشش پالستیکی
تشک گرمایی
تیغه لارنگوسکوپ شماره 00( اختیاری)
انکوباتور انتقال برای حفظ دمای بدن نوزاد طی انتقال به بخش نوزادان

## Slide 11: موارد انتخابی دیگر
دمای محل احیا25-23 درجه سانتی گراد در صورت سن بارداری کمتر از 32 هفته
مخازن اکسیژن و هوا
دسترسی به سوزن و تجهیزات جاگذاری درون استخوانی
دسترسی به سورفاکتانت (تولد نارس)
انکوباتور انتقال برای انتقال نوزاد به بخش نوزادان یا مراقبت ویژه نوزادان

## Slide 12
همه مایعات حاصل از بیماران(خون,ادرار,استفراغ, مدفوع( بالقوه عفونی تلقی می شوندبنابراین باتوجه به وجود تجهیزات تهویه با فشار مثبت مانند بگ و ماسک و تی پیس احیا از تنفس دهان به دهان خودداری کنید
در هنگام مداخلات با احتمال بالای قطرات ازماسک ومحافظ چشم و محافظ صورت استفاده کنید
طی مداخله ای با احتمال شتک خون یا مایعات دیگرباید گان یاپیش بند بپوشید
اتاق زایمان باید مجهز به بگ های احیا ماسک ها لارنگوسکوپ ها لوله های نای ساکشن و پوشش های محافظ باشد

## Slide 13: پالس اکسی متری چیست؟
. پالس اکسیمتر با استفاده از یک منبع نور و یک حسگر، مقدار جذب نور قرمز عبوری از درون مویرگهای پوست را اندازه گیری می کند و درصد هموگلوبین در حال حمل اکسیژن را تخمین می زند.
پالس اکسی متر همچنین با حس جریان خون ضربان دار درون مویرگها، تعداد ضربان قلب نوزاد را هم نشان میدهد.

## Slide 14: کی از پالس اکسی متر استفاده می کنیم؟
پیش بینی نیاز به احیا.
نیاز به PPV بیش از چند تنفس.
سیانوز پایدار.
پیش بینی نیاز به اکسیژن مکمل.

## Slide 15
حسگر پالس اکسی متر را کجا و چگونه می بندید؟
در احیای نوزادان بـه منظور آگاهی از درصـد اشباع اکسیژن قبل از مجرای شریانی، توصیه می شود که پروب اکسیمتر به دست راست یا مچ راست وصل شود.
خون دست راست اغلب <<پیش مجرایی>> نامیده میشود و اشباع اکسیژن مشابه خون قلب و مغز دارد.
دست چپ و هر دو پا ممکن است اشباع اکسیژن کمتری داشته باشند، زیرا آنها خونی از آئورت دریافت می کنند که از پیش با خون کم اکسیژن سیاهرگی که از مجرای سرخرگی شنت میشود مخلوط شده است.
برای ظاهر شدن هرچه سریعتر سیگنال، ابتدا پروب را بـه نـوزاد و سپس به پالس اکسیمتر وصل کنید.

## Slide 17: تغییرات زمانی Spo2، قبل از مجرای شریانی، پس از تولد

## Slide 18: Spo2 هدف، قبل از مجرای شریانی، پس از تولد
1 min 60%-65%
2 min 65%-70%
3 min 70%-75%
4 min 75%-80%
5 min 80%-85%
10 min 85%-95%

## Slide 19: استفاده از بلندر برای تأمین غلظت های مختلف اکسیژن
گاز مخلوط شده به سمت یک جریان سنج قابل تنظیم میرود. جریان سنج ً یک توپ معلق دارد که میزان جریان گاز خروجی را نشان میدهد. براساس بزرگی معموال جریان سنج، شما میتوانید درجه تنظیم جریان گاز را بین صفر تا 20 لیتر در دقیقه تنظیم نمایید. گاز مخلوط شده با غلظت و میزان جریان دلخواه با لوله به دستگاه تجویز اکسیژن انتقال مییابد.

## Slide 20
برای تجویز جریان آزاد اکسیژن، جریان سنج را روی min/L 10 تنظیم نمایید.
با استفاده از مخلوط کننده، تجویز جریان آزاد اکسیژن را با غلظت اکسیژن 30 %آغاز نمایید.
غلظت اکسیژن را با استفاده از مخلوط کننده به گونه ای تنظیم کنید که میزان اشباع اکسیژن هدف بدست آید.

## Slide 21: Spo2 هدف، قبل از مجرای شریانی، پس از تولد
1 min 60%-65%
2 min 65%-70%
3 min 70%-75%
4 min 75%-80%
5 min 80%-85%
10 min 85%-95%

## Slide 22: نکته!
اکسیژنی که مستقیم از یک منبع فشرده می آید، سرد و خشک است.
برای پیشگیری از اتلاف گرما، اکسیژنی که به مدت طولانی به نوزادان داده می شود باید گرم و مرطوب گردد.

## Slide 23: تأمین اکسیژن با استفاده از ماسک

## Slide 24: تجویز جریان آزاد اکسیژن با استفاده از ماسک

## Slide 25: تجویز جریان آزاد اکسیژن با استفاده از لوله (دست گنبدی)

## Slide 26: تأمین اکسیژن با استفاده از لوله

## Slide 27: برقراری جریان آزاد اکسیژن با استفاده از کیسه تهویه وابسته به جریان گاز

## Slide 28
کیسه تهـویه خود گشا ابزار قابل اطمینانی بـرای تأمین اکسیژن با غلظت بالا نیست. در صورت استفاده باید کیسه را به تناوب فشار داد.

## Slide 29: برقراری جریان آزاد اکسیژن
کلاهک PEEP را مسدود کنید و ماسک را بدون فشار روی صورت قرار دهید.

## Slide 30: انواع ابزار تهویه با فشار مثبت
کیسه تهویه خود گشا
(Self-inflating bag)
کیسه تهویه وابسته به جریان گاز
(Flow-inflating bag)
ابزار احیای T
(T-piece resuscitator)

## Slide 31: کیسه تهویه خودگشا

## Slide 32: کیسه تهویه خودگشا

## Slide 33: کیسه تهویه خود گشا
مزایا
همیشه پس از فشـرده شدن بـه حالت اولیه باز می گردد، حتی بدون اتصال به منبع گاز.
دریچه فشار شکن، فشار بیش از حد را نامحتمل می سازد.(30 تا 40 سانتی متر آب)
بـه منظور حصـول اطمینان از ایجـاد فشار مناسب، باید از کیسه تهویـه ای استفاده نمود که فشار سنج درون آن تعبیه شده باشـد یا محلی برای اتصال فشار سنج داشته باشد.
سرعت تهویه براساس تعداد دفعات فشرده شدن بگ خواهد بود و زمان دم براساس طول زمان فشرده شدن بگ است.

## Slide 34: کیسه تهویه خود گشا
معایب
حتی با وجود نشت بین ماسک و صورت، با فشرده شدن، هوا را می دمد.
برای تأمین غلظت بالای اکسیژن نیاز به مخزن ذخیره اکسیژن دارد.
برای تأمین غلظت بالای اکسیژن ابزار قابل اعتمادی نیست.
برای ایجاد CPAP نمی تواند مـورد استفاده قـرار گیرد. بدون اتصال یک دریچه اضافی قادر به ایجاد PEEP نیست.

## Slide 35: کیسه تهویه وابسته به جریان گاز

## Slide 36: کیسه تهویه وابسته به جریان گاز

## Slide 37: کیسه تهویه وابسته به جریان گاز
مزایا
قادر به تأمین اکسیژن 21% تا 100% است.
بـه آسـانی می تـوان از تثبیت آن روی صورت نوزاد اطمینان حاصل کرد.

## Slide 38: کیسه تهویه وابسته به جریان گاز
معایب
برای متسع شدن نیاز به منبع گاز دارد.
معمولاً فاقد دریچه فشار شکن است.
به منظور حصول اطمینان از میزان فشار وارده به بیمار، باید فشار سنج به آن وصل شود.
بـرای این کـه متسع شود بایـد ماسک آن کاملاً به صورت بچسبد.

## Slide 39: ابزار احیای T

## Slide 40: ابزار احیای T
مزایا
فشار یک نواخت.
کنترل مطمئن PIP و PEEP.
تأ مین مطمئن اکسیژن 100%
عدم خستگی کاربر.

## Slide 41: ابزار احیای T
معایب
نیاز به منبع گاز فشرده دارد.
برای این که ریه ها را باز نماید باید ماسک آن کاملاً به صورت بچسبد.
به کمپلیانس ریه ها نمی توان پی برد.
قبل از استفاده نیاز به تنظیم میزان فشارهای مورد نیاز دارد.
تغییر فشارهای فوق حین استفاده مشکل است.
خطر افزایش زمان دم وجود دارد.

## Slide 42: کیسه تهویه پشتیبان
همیشه یک کیسه تهویه خود گشا بـه عنوان پشتیبان در دسترس خود قـرار دهید زیرا ممکن است منبع گاز فشرده از کار باز ایستد یا ابزار احیای T خراب شود.

## Slide 43: حجم کیسه تهویه
در نوزادان، حجم کیسه تهویه باید بین 200 تا 750 میلی لیتـر بـاشد. نـوزادان سررس برای هر بـار تهویه فقط 25-10 میلی لیتر نیاز دارند (6-4 م.ل/ کیلو).

## Slide 44: قابلیت کنترل PIP، PEEP، و زمان دم
کیسه های تهویه خود گشا، بدون اتصال دریچه مخصوص قادر به ایجاد PEEP نمی باشند.
اتصال فشار سنج برای پی بردن به میزان PIP و PEEP مفید است.
به منظور افزودن زمان دم می توان زمان فشردن کیسه را طولانی تر کرد.

## Slide 45: آماده کردن کیسه تهویه
قطعات را به یکدیگر وصل کنید.
کیسه تهویه را امتحان کنید.

## Slide 46: اقدامات لازم قبل از شروع PPV
فرد دیگری را فرا بخوانید.
ماسک مناسب انتخاب کنید.
از باز بودن راه هوایی اطمینان حاصل نمایید.
سر را در وضعیت مناسب قرار دهید.
کنار یا بالای سر نوزاد بایستید.

## Slide 47: وضعیت درست برای تهویه کمکی

## Slide 48: تهویه از بالای سر نوزاد

## Slide 49: تهویه از سمت راست نوزاد

## Slide 50
ویژگی های عمومی ابزار احیا
تجهیزات ایمنی هستند برای جلوگیری از اعمال فشار زیاد بـه بیمار.
قابلیت ارائه اکسیژن با غلظت های مختلف حتی 21% تا 100%
ماسک بـا اندازه مناسب (ماسک آناتومیک بالشتک دار ارجح است).
حجم کیسه (750-200 میلی لیتر).
کنترل PIP و زمان دم.

## Slide 51: تجهیزات ایمنی
بـرای کاهش عـوارض ناشی از فشـار زیاد، بسته به نوع ابزار احیا، وجود تجهیزات زیر ضروری است:
فشار سنج و دریچه تنظیم جریان.
فشار سنج و دریچه فشار شکن.

## Slide 52: کیسه تهویه خودگشا دارای تجهیزات ایمنی

## Slide 53: کیسه تهویه خودگشا دارای تجهیزات ایمنی

## Slide 54: کیسه تهویه وابسته به جریان گاز، دارای تجهیزات ایمنی

## Slide 55: ابزار احیای T دارای تجهیزات ایمنی

## Slide 56: ماسک های احیا
لبه
شکل
اندازه

## Slide 57: لبه
بالشتک دار
بدون بالشتک

## Slide 58: لبه

## Slide 59: بالشتک دار
مزایا
با سهولت بیشتری به صورت می چسبد.
فشار کمتری به صورت وارد می کند.
در صورت قرار دادن نادرست روی صورت، احتمال آسیب چشم ها کمتر است.

## Slide 60: بدون بالشتک
معایب
در صورت قـرار دادن نادرست روی صورت، ممکن است به چشم ها آسیب برسد.
ایجاد فضای بدون نشت بین ماسک و صورت مشکل تر است.
چنـانچه با فشار روی صورت گذاشته شـود سبب خون مردگی می شود.

## Slide 61: شکل
گرد
آناتومیک

## Slide 62: آناتومیک گرد

## Slide 63: گرد
معایب
چنانچه اندازه ماسک نامناسب انتخاب شود، فضای بدون نشت بین ماسک و صورت ایجاد نمی شود.
چنـانچه ماسک خیلی بزرگ باشد، احتمال آسیب چشم ها وجود دارد.

## Slide 64: آناتومیک
مزایا
ایجاد فضای بدون نشت آسانتر است.
احتمال آسیب چشم ها کمتر است.

## Slide 65: اندازه
کوچک
بزرگ

## Slide 66: اندازه
ماسک مناسب قسمتی از چانه، دهان، و بینی را می پوشاند و به چشم ها فشار وارد نمی آورد.
خیلی بزرگ ← آسیب چشم ها
خیلی کوچک ← دهان و بینی را نمی پوشاند و ممکن است راه بینی را مسدود کند.

## Slide 67: اندازه مناسب ماسک

## Slide 68: اندازه نامناسب ماسک

## Slide 69: اندازه مناسب ماسک

## Slide 70: قرار دادن ماسک روی صورت
ماسک را به آرامی، به گونه ای روی صورت قرار دهید که قسمتی از چانه، دهان، و بینی را بپوشاند.
ممکن است ترجیح دهید که ابتدا چـانه را درون ماسک قرار داده سپس دهان و بینی را بپوشانید.
انگشتان یا دست های خود را روی چشم های نوزاد قرار ندهید.
به نای نوزاد فشار وارد نیاورید.

## Slide 71
ماسک را بـه کمک شست، انگشت اشـاره و/ یا انگشت میانی روی صورت نگاه دارید. در عین حال برای باز نگاه داشتن راه هوایی به کمک انگشت حلقه و انگشت پنجم چانه را به سمت جلو و بالا برانید.
همزمان با اجرای PPV، وضعیت ماسک و سر نوزاد را به تنـاوب کنترل نماییـد تا از وضعیت درست آنها مطمئن شوید.
قرار دادن ماسک روی صورت

## Slide 72: چانه را درون ماسک قرار داده سپس بینی را بپوشانید

## Slide 73: وضعیت درست ماسک روی صورت

## Slide 74: تعبیه لوله دهانی معدی
ابزار
لوله گاواژ F8
سرنگ 20 میلی لیتری

## Slide 75: تعبیه لوله دهانی معدی
1. اندازه گیری طول لوله

## Slide 76: تعبیه لوله دهانی معدی
2. لـوله را از راه دهـان
بگذارید. تهویه را ادامه دهید.

## Slide 77: تعبیه لوله دهانی معدی
3. به کمک سرنگ 20 میلی لیتری، معـده را تخلیه نمایید.

## Slide 78: تعبیه لوله دهانی معدی
4. سرنگ را از لوله جدا کرده، دهانه لوله را باز بگذارید.

## Slide 79: تعبیه لوله دهانی معدی
5. لوله را روی گونه نوزاد ثابت نمایید.

## Slide 80: پیوست A
کیسه های تهویه خود گشا

## Slide 81: اجزای اصلی

## Slide 82: اجزای اصلی

## Slide 83: کنترل اکسیژن
در صـورت نیـاز به غلظت های بالای اکسیژن باید مخزن ذخیره اکسیژن را به ورودی هوا وصل کرد.
بدون مخزن ذخیره، چنانچه اکسیژن ورودی 100% باشد اکسیژن خـروجی حدود 40% خواهد بود.

## Slide 84: کنترل اکسیژن
بستـه به تنظیم بلنـدر، کیسه تهویه خود گشا مجهز به مخزن ذخیره، قادر به تأمین اکسیژن 21% تا 100% می باشد.

## Slide 85: انواع مخزن ذخیره اکسیژن

## Slide 86: امتحان کیسه
هنـگام فشـردن کیسه، فشار را بـر دست هـای خـود احساس می کنید؟
می توانید با فشار، دریچه فشار شکن را باز کنید؟
هنگام باز شدن دریچه فشار شکن، فشار سنج (اگر وجود داشته باشد) فشار 30 تا 40 سانتی متر آب را نشان می دهد؟

## Slide 87: کنترل فشار
فشار وارده بر بیمار بستگی به عوامل زیر دارد:
میزان فشار وارده بر کیسه.
میزان نشت بین ماسک و صورت نوزاد.
درجه تنظیم دریچه فشار شکن.

## Slide 88: پیوستB
کیسه های تهویه وابسته به جریان گاز

## Slide 89: اجزای اصلی

## Slide 90: دلایل عملکرد نادرست
باز شدن ناکافی:
نشت از کناره های ماسک.
جریان ناکافی گاز.
پارگی کیسه.
باز بودن بیش از حد دریچه تنظیم جریان.
باز ماندن محل اتصال فشار سنج.
جدا شدن یا انسداد لوله متصل به منبع گاز.

## Slide 91: مشکلات

## Slide 92: امتحان کیسه
کیسه را به منبع گاز وصل کنید.
جریان سنج را روی 10-5 لیتر در دقیقه تنظیم نمایید.
خروجی به طرف بیمار را مسدود نمایید.
دریچه کنترل جریان را تنظیم نمایید.

## Slide 93: امتحان کیسه
دریچه تنظیم جریان را به گونه ای تنظیم نماییـد که بدون فشار بـر کیسه، فشار سنج حدوداً فشار 5 سانتی متر آب (PEEP) و با فشار شدید بر کیسه 40-30 سانتی متر آب (PIP) را نشان دهد.

## Slide 94: تنظیم جریان اکسیژن، غلظت و فشار
هوا و اکسیژن وارد بلندر می شوند. بـه کمک پیچ روی بلندر می توان غلظت مطلوب اکسیژن را انتـخاب کرد.

## Slide 95: تنظیم جریان اکسیژن، غلظت، و فشار
برای تعدیل فشار و لاجرم میزان باز شدن کیسه تهویه دو راه وجود دارد:
تنظیم گاز وارده به کیسه با استفاده از جریان سنج.
تنظیم گاز خروجی از کیسه به کمک دریچه تنظیم جریان.

## Slide 96: تنظیم جریان اکسیژن، غلظت و فشار

## Slide 97: تنظیم جریان اکسیژن، غلظت و فشار
جریان سنج و دریچه کنترل جـریان را باید طوری تنظیم کنیم که کیسه تهویه تا حد استفاده راحت متسع شود، همچنین پس از فشردن کاملا روی هم نخوابد.

## Slide 98: تنظیم جریان اکسیژن، غلظت و فشار
کم باد پر باد

## Slide 99: پیوستC
ابزار احیای T

## Slide 100: ابزار احیای T

## Slide 101: اجزای اصلی
1. ورودی گاز
2. خروجی (گاز) به طرف بیمار
3. تنظیم حد اکثر فشار
4. فشار سنج
5. تنظیم PIP
6. تنظیم PEEP (patient T- piece)

## Slide 102: اجزای اصلی

## Slide 103: ابزار احیای T چگونه کار می کند؟
دریچه های فشار شکن، PIP و PEEP باید قبل از استفاده تنظیم شوند.
مادامی که دریـچه PEEP توسط کاربـر بستـه می مـاند، PIP تنظیـم شـده بیمـار را تهـویه می کند.

## Slide 104: آماده کردن ابزار احیای T
اول، با بـه کار بستن دستورات کارخانه سازنده، اجزای مختلف ابزار را به یکدیگر متصل نمایید.

## Slide 105: آماده کردن ابزار احیای T
دوم، برای امتحان کردن ابزار، یک ریه مصنوعی به خروجی وصل کنید
یا
خروجی بـه طرف بیمـار را با دست مسدود نمایید.

## Slide 106: آماده کردن ابزار احیای T

## Slide 107: آماده کردن ابزار احیای T
سوم، ابزار را به یک منبع گاز که قادر باشد اکسیژن 21% تا 100% تأمین نماید وصل کنید.

## Slide 108: آماده کردن ابزار احیای T
چهارم، جریان سنج را روی 15-5 لیتر در دقیقه تنظیم نمایید.

## Slide 109: آماده کردن ابزار احیای T
تنظیم حد اکثر فشار:
کلاهک PEEP را مسدود کنید و پیچ تنظیــم PIP را در جهـت حــرکت عقربه های ساعت، تا انتها ببندید.
پیچ تنظیم حد اکثر فشار را در جهت حرکت عقربه های ساعت یا خلاف آن بچـرخانید تا فشار مطلوب (40 س. م آب) حاصل شود.

## Slide 110: آماده کردن ابزار احیای T
تنظیم PIP:
در حالی که کلاهک PEEP همچنان مسدود است، پیچ تنظیمPIP را در خلاف جـهت عقـربه هـای ساعت بچـرخانید تا PIP مطلوب حاصـل شود.

## Slide 111: آماده کردن ابزار احیای T
تنظیم PEEP:
انگشت خود را از روی کلاهک PEEP بـردارید و PEEP مورد نظـر را با چـرخاندن کلاهک انتخاب کنید (5-2 س.م. آب توصیه می شود).

## Slide 112: آماده کردن ابزار احیای T
ریه مصنوعی را جدا کنید و خـروجی را بـه ماسک صورت یا لـوله نای وصل نمایید.

## Slide 113: تعدیل حد اکثر فشار و PIP قبل از استفاده

## Slide 114: آماده کردن ابزار احیای T
هنگام تهـویه، تعـداد دفعات تنفس با بستن متناوب سوراخ کلاهـک PEEP هنـگام ادای کلمه «دم» در ریتم «دم-دو-سه» تعیین می شود.

## Slide 115: لوله گذاری نای
اندیکاسیون ها
تهویه ناموفق با کیسه تهویه و ماسک.
نیاز به فشردن قفسه سینه.
نیاز به تداوم PPV بیش از چند دقیقه.
تجویز سرفکتانت.
تجویز اپی نفرین.
ساکشن نای (مکونیوم).
وزن تولد زیر 1000 گرم.
شک به فتق دیافراگماتیک مادرزادی.

## Slide 116: ابزار مورد نیاز
برای جلوگیری از آلـوده شدن لوله نای و
استایلت، پس از باز کردن و اتصال قطعات
به یکدیگر، قبل از لوله گذاری نای آنها را
مجدداً در جای اولیه قرار دهید.

## Slide 117: ابزار مورد نیاز
تیغه ها و دسته لارنگوسکوپ را پس از
هر بار استفاده تمیز کنید.

## Slide 118
لوله نای

## Slide 119: اندیکاسیون ها
علی رغم حد اقل 30 ثانیه PPV مؤثر، ضربان قلب همچنان زیر 60/ دقیقه باقی بماند.

## Slide 120: ویژگی های لوله نای
استریل، یکبار مصرف.
قطر در تمام طول یکسان.
مدرج و دارای راهنمای تار صوتی.
بدون کاف.

## Slide 121: قطر

## Slide 122: راهنمای تار صوتی

## Slide 123: راهنمای تار صوتی

## Slide 124: لوله نای مدرج

## Slide 125: اندازه مناسب
 | شماره لوله | وزن | سن حاملگی
T | 2.5 | < 1000 | < 28
U | 3.0 | 1000-2000 | 28-34
B | 3.5 | 2000-3000 | 34- 38
E | 3.5-4.0 | > 3000 | > 38

## Slide 126: آماده کردن لوله نای
شیوه آماده کردن لوله نای
لوله را در سانتیمتر 13 قطع کنید.
رابط لوله را مجدداً وصل کنید.
استایلت را درون لوله بگذارید (اختیاری).

## Slide 127: لوله نای را آماده کنید

## Slide 128: لوله نای را آماده کنید
چنانچه برای تثبیت لوله از ابزار ویژه این کار استفاده می کنید، بهتر است لوله را در سانتیمتر 15 قطع کنید.

## Slide 129: استایلت بگذارید (اختیاری)

## Slide 130: آماده کردن لارنگوسکوپ
تیغه مناسب انتخاب کنید:
- نمره 00 برای نوزادان بی نهایت کم وزن
- نمره 0 برای سایر نوزادان زودرس
- نمره 1 برای نوزادان سررس
نور را کنترل نموده، در صورت لزوم لامپ یا باتری را تعویض نمایید.

## Slide 131: آماده کردن لارنگوسکوپ

## Slide 132: آمادگی برای لوله گذاری
منبع ساکشن را با فشار 100-80 میلی متر جیوه آماده کنید.
برای تمیز کردن دهان از یک کاتتر درشت (حد اقل F 10) استفاده کنید.
کاتتر ریزتری برای ساکشن لوله نای آماده کنید.
کیسه تهویه را آماده کنید.
CO2 یاب را در دسترس خود قرار دهید.
جریان گاز خروجی از بلندر را 10-5 لیتر/ دقیقه تنظیم نمایید.
گوشی را در دسترس خود قرار دهید.
چسب یا ابزار تثبیت لوله نای را آماده کنید.
برای تمییز کرئن مستقیم مکونیوم یا ترشحات غلیظ مسدود کننده نای می توان یک مکنده مکونیوم را به لوله نای وصل نمود برخی از لئله های نای دارای دهانه ساکشن در کنار خود است و نیاز به مکنده نای ندارد

## Slide 133: اندازه کاتتر برای ساکشن لوله نای
شماره لوله نای | شماره کاتتر
2.5 | 5F or 6F
3.0 | 6F or 8F
3.5 | 8F
4.0 | 8F or 10F

## Slide 134: وظایف دستیار حین لوله گذاری
دستیار باید:
از وجود و آماده بودن ابزار اطمینان داشته باشد.
نوزاد را در وضعیت درست قرار دهد.
در صورت لزوم به نوزاد اکسیژن بدهد.
ساکشن راههای هوایی را انجام دهد.
لوله نای را در دست لوله گذار بگذارد.
در صورت درخواست، کریکویید را فشار دهد.

## Slide 135: وظایف دستیار حین لوله گذاری
دستیار باید:
مابین تلاش های احیاگر، PPV بدهد.
لوله نای را به کیسه تهویه وصل کند.
CO2 یاب را وصل کند.
قلب نوزاد را گوش کند.
به تغییر رنگCO2 یاب توجه نماید.
صداهای ریه را گوش کند و به حرکت قفسه سینه چشم بدوزد.
برای تثبیت لوله نای کمک نماید.

## Slide 136: آناتومی راههای هوایی فوقانی

## Slide 137: نشانه های کلیدی

## Slide 138: نشانه های کلیدی

## Slide 139: وضعیت نوزاد
نوزاد را روی سطح صاف با گردن کمی متمایل به عقب قرار دهید

## Slide 140: همیشه لارنگوسکوپ را با دست چپ بگیرید

## Slide 141: آمادگی برای لوله گذاری
بالای سر نوزاد بایستید.
سر را با دست راست ثابت کنید.
دهان را با انگشت اشاره دست راست باز کنید.

## Slide 142: لارنگوسکوپ را وارد دهان کنید
تیغه لارنگوسکوپ رااز وسط دهان نوزاد وارد کنید
آن را به آرامی تا قرار گرفتن نوک آن در فضای بین قاعده زبانو اپیگلوت پیش ببرید.(والکولا)
تیغه را اندکی بلند کنید.
تمامی تیغه را بالا بیاورید، نه فقط نوک آن را.
بلند کردن تیغه باید به کمک شانه باشد نه مچ.
دسته را به سوی خود خم نکنید.

## Slide 143
درنوزادان بسیار نارس ممکن است والکولا بسیار کوچک بوده شما ممکن است نیاز به قرار دادن مستقیم نوک لارنگوسکوپ زیر اپیگلوت داشته باشید

## Slide 147: نشانه های کلیدی را پیدا کنید
زبان
وله کولا
اپیگلوت
گلوت
تارهای صوتی
مری

## Slide 148: نشانه های کلیدی را پیدا کنید

## Slide 149: نشانه های کلیدی

## Slide 150: مشکلات رؤیت گلوت
همچنـان که تیغه را بلند می کنید، باید اپیگلوت و گلوت در میدان دید شما قرار گیرند. در صورتی که چنین نشود، مشکل را بیابید و اقدامـات اصلاحی انجام دهید.

## Slide 151: مشکلات رؤیت گلوت
اقدام اصلاحی
تیغه را جلوتر برانید.
مشکل
لارنگوسکوپ بـه قدر کافی جلو نرفته است.

## Slide 152: مشکلات رؤیت گلوت
اقدام اصلاحی
لارنـگوسکوپ را بــه آرامی بیرون بیاورید تا اپیگلوت و گلوت دیده شوند.
مشکل
لارنگوسکوپ خیلی به جلو رانده شده است.

## Slide 153: مشکلات رؤیت گلوت
اقدام اصلاحی
تیغه را با ظرافت بــه خط میـانی بیـاوریـد. سپس بـا توجـه بــه نشانه های کلیدی آن را هدایت کنید.
مشکل
لارنگوسکوپ بـه یک سو چرخیده است.

## Slide 154: مشکلات رؤیت گلوت
اقدام اصلاحی
ساکشن
مشکل
ترشحات

## Slide 155: ساکشن ترشحات

## Slide 156: مشکلات رؤیت گلوت
اقدام اصلاحی
با انگشت کوچک خود یا به کمک دستیار، به نای فشار وارد کنید.
مشکل
جای تیغه درست است اما گلوت را نمی بینید، یـا فقط بخش خلفی را می بینید.

## Slide 157: نای را فشار دهید

## Slide 158
عدم رؤیت گلوت شایع ترین علت لوله گذاری ناموفق نای است.

## Slide 159: شیوه گذاشتن لوله
لوله را از سمت راست به گونه ای وارد دهان نمایید که انحنای آن افقی قرار گیرد.
چنانچه تارهای صوتی بستـه هستند منتظر بمانید تا باز شوند.
چنانچه تارهای صوتی طی 30 ثانیه باز نشدند، کار را متوقف نموده، نوزاد را با ماسک تهویه نمایید.

## Slide 160: شیوه گذاشتن لوله
به محض باز شدن تارهای صوتی، لوله را داخل نمایید تا راهنمای تار صوتی در سطح تارهای صوتی قرار گیرد.
در لوله گذاری صحیح، انتهای لـوله تقریباً در میانـه راه بین تارهای صوتی و کارینا واقع می شود.
تلاش برای لوله گذاری را به 30 ثانیه محدود کنید.

## Slide 161: لوله گذاری کنید

## Slide 162: نشانه های کلیدی

## Slide 163: لارنگوسکوپ را خارج کنید
بـا دست راست لولـه را ثابت نمـوده، لارنگوسکوپ را با احتیاط خارج کنید.
بـا انگشت اشاره دست راست یا چپ، لولـه را بـه کام سخت بچسبانیـد و همزمان، استایلت را خارج نمایید.

## Slide 164: لارنگوسکوپ را خارج کنید

## Slide 165: استایلت را خارج کنید

## Slide 166: بعد از لوله گذاری PPV را از سر بگیرید

## Slide 167: تأیید مکان لوله نای
مکان مناسب
مکان مناسب لوله نای با نشانه های زیر مشخص می شود:
بهبود ضربان قلب، رنگ/ اکسیمتری، و فعالیت.
یافتن CO2 بازدمی به وسیله CO2 یاب.
مشاهده بخار در لوله نای حین بازدم.
مشاهده مستقیم لوله بین تارهای صوتی.
اندازه گیری فاصله نوک لوله تا لب بالایی.

## Slide 168: تأیید مکان لوله نای
سمع صداهای تنفسی در دو طرف قفسه سینه.
تساوی صداها در دو طرف.
بالا آمدن اندک قفسه سینه با هر بار تهویه.
عدم ورود هوا به معده در سمع.
عدم اتساع معده.
تأیید مکان لوله با رادیوگرافی.

## Slide 169: تأیید مکان مناسب لوله نای
صداهای ریه باید در دو
طرف، زیر بغل شنیده شود
اما در سمع معده شنیده
نشود.

## Slide 170: یابCO2
نوزادانی که برون ده قلبی بسیار پایین دارند ممکن استCO2 کافی برای فعال کردن CO2 یاب برون ندهند

## Slide 171: مکان لوله در نای
اندازه گیری فاصله «نوک لوله تا لب بالایی»
6 + WT (kg)
در نوزادان زیر 750 گرم طول 6 سانتیمتر را در نظر بگیرید.

## Slide 172: فاصله نوک لوله تا لب بالایی

## Slide 173
لوله گذاری نابجا

## Slide 174: نشانه ها
در صورت مشاهده یک یا چند نشانه زیر، احتمالاً لوله در نای قرار ندارد:
علی رغم PPV، نوزاد همچنان برادیکاردیک است. Spo2 نیز افزایش نمی یابد.
CO2 یاب، CO2 بازدمی را نشان نمی دهد.
صداهای ریه شنیده نمی شوند.
معده متسع می شود.
در سمع معده صدای ورود هوا شنیده می شود.
در لوله نای بخار دیده نمی شود.
هنگام اجرای PPV، حرکت قفسه سینه قرینه نیست.

## Slide 175: لوله در برونش اصلی
اقدام اصلاحی
لولـه را بسیـار آهسته بیـرون بکشیــد تــا زمــانـی کــه شدت صداهای ریه در دو طرف قفسه سینه برابر شود.
نشانه ها
عدم بهبود ضربان قلب و Spo2 .
سمع یک طرفه صداهای ریه.
سمع نامساوی صداهای ریه.
عدم ورود هوا به معده.
عدم اتساع معده.

## Slide 176: لوله در مری
اقدام اصلاحی
لوله را خارج کرده، سریعاً لوله گذاری مجدد انجام دهید.
نشانه ها
پاسخ ناکافی به لوله گذاری (تداوم برادیکاردی، Spo2 پایین، و غیره).
CO2 یاب وجود CO2 بازدمی را نشان نمی دهد.
صداهای ریه به گوش نمی رسد.
ورود هوا به معده شنیده می شود.
اتساع معده.
عدم رؤیت بخار در لوله.
عدم حرکت قفسه سینه.

## Slide 177: تایید نهایی
چنانچه قـرار باشد لولـه در نـای باقی بماند، باید برای تایید نهایی مکان لوله رادیوگرافی قفسه سینه انجام شود.

## Slide 178: تثبیت لوله نای
1. پوست پیرامون دهان نوزاد را کاملاً تمیز و خشک کنید.
2. یک ماده چسبنده شفاف به پوست بین بینی و لب بالایی بمالید.
3. دو قطعه چسب به عرض 1/25 و طول 10 سانتیمتر آماده نمایید.
4. هـر قطعه چسب را طولی، تـا میانه ببـرید تا دو شاخـه شود.

## Slide 179: تثبیت لوله نای
5. قطعه بریده نشده چسب و شاخه بالایی آن را روی ماده چسبنده شفاف بچسبانید.
6. شاخه پایینی را دور لوله نای بپیچید.
7. چسب دوم را از طرف مقابل، به روش فوق، بچسبانید.
8. با سمع ریه اطمینان حاصل نمایید که لوله جا بجا نشده باشد.

## Slide 180: تثبیت لوله نای

## Slide 181: پروتوکل خارج کردن لوله
1. هنگامی که نـوزاد تنفس خود بـه خود پیدا کرده است و ضـربان قلب، رنگ/Spo2، و فعالیت قابل قبول دارد، خود را برای خارج کردن لوله آماده کنید.
2. کیسه تهویه را از لوله نای جدا کنید.
3. لوله نای، بینی، و دهان را ساکشن نمایید.
4. مجدداً، چند بار ریه را تهویه نمایید.
5. در فاز بازدم نوزاد، لوله را خارج کنید.
6. بینی و دهان را ساکشن نمایید.
7. در صورت لزوم، جریان اکسیژن برقرار نمایید.

## Slide 182: کاتتر ورید نافی
شیوه گذاشتن
راه برتر برای تجویز دارو.
کاتتر نمره F 3/5 یا F 5 دارای سوراخ انتهایی.
رعایت استریلیتی.

## Slide 183: کاتتر ورید نافی
کاتتر را 4-2 سانتیمتر فرو ببرید.
دقت نمایید که هنگام آسپیراسیون، خون جریان یابد.
در نوزادان زودرس کاتتر را کمتر فرو ببرید.
توقف کاتتر در کبد ممکن است سبب آسیب این عضو شود.

## Slide 184: کاتتر ورید نافی
بـه دنبال تزریق دارو، با تـزریق 1-0/5 میلی لیتر نرمال سالین، داروی باقیمانده در کاتتر را به نوزاد برسانید.
پس از تزریق دارو، کاتتر را خارج کنید یا به عنوان یـک راه وریدی موقت آن را حفظ کنیـد و نـوزاد را بـه NICU منتقل نمایید.

## Slide 185: کاتتر ورید نافی
پیکان زرد ورید نافی را نشان
می دهد.

## Slide 186: کاتتر ورید نافی
کاتتر را 2 تا 4 سانتیمتر فرو ببرید

## Slide 187: کاتتر ورید نافی

## Slide 188: کاتتر ورید نافی
پس از آن که بخش خارج از بدن کاتتر غیر استریل شد، آن را جلو نرانید.
چنانچه پس از احیا نیاز به حفظ کاتتر دارید، کاتتر قبلی را خارج نمـوده و با رعایت کامل استریلیتی، مجدداً کاتتر بگذارید.

## Slide 189: کاتتر ورید نافی
اگر می خواهید کاتتر را خارج کنید این کار را بـه آهستگی انجام دهید و بـرای کنترل خونریزی آمـادگی داشته باشید. جلوگیری از خونریزی بـا سفت کردن گـره دور بنـد ناف یا فشردن بالای ناف امکان پذیر است.

## Slide 190: کاتتر ورید نافی

## Slide 191: کاتتر ورید نافی

## Slide 192: تجویز داروها از راه لوله نای
اپی نفرین را می توان مستقیماً درون لوله نای ریخت(چپ ) یا
از راه کاتتر تعبیه شده درون لوله (راست)

## Slide 193: پایان
تهیه کننده: آذرآران