## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : دی سی شوک

## Slide 2
مکانیسم شوک الکتریکی :
این دستگاه در مدت زمانی بسیار کوتاه یعنی چند هزارم ثانیه انرژی الکتریکی با ولتاژبالا را آزاد می کند.
این ولتاژ بالا سپس دپولاریزاسیون تمام سلولهای قلبی می شود و رپولاریزاسیون بدنبال آن به گره SA اجازه بدست گرفتن رهبری ضربان سازی قلب و یا اعمال پیس میکری می دهد.

## Slide 3
نکاتی در مورد اعمال شوک:
برای افزایش هدایت الکتریکی از ژل مخصوص الکترو استفاده کنید و هرگز الکل یا ژل لوبریکانت مانند K.Y jellاستفاده نکنید. کم بودن میزان رسانایی باعث سوختگی پوست بیمار میشود.
جریان اکسیژن را بدلیل خطر انفجار قطع کنید .
از تخت و بدن بیمار فاصله بگیرید.
فشار بر روی پدالها حدود 10تا 12 کیلوگرم باشد.
تکان خوردن بیمار هنگام شوک نشانه انجام صحیح و ایجاد جرقه نشانه عدم تماس صحیح پوست و پدالها می باشد

## Slide 4
حتی الامکان شوک در مرحله بازدم داده شود چون در این زمان قفسه سینه مقاومت کمتری دارد و انرژی الکتریکی بیشتری به قلب می رسد .
در مواردیکه بیمار دچار هیپوکسیا ، هیپوترمیا ، اسیدوز و عدم تعادل الکترولیت باشد کمتر به دفیبریلاسیون جواب می دهد پس بهتر است این موارد را در بیمار برطرف نمایید.
دقت کنید که در هنگام تخلیه شوک روی بدن بیمار ، محدوده بین دو پدال روی سینه بیمار آغشته به ژل یا مرطوب (عرق کرده ) نباشد.

## Slide 5
اساس کارِ دستگاه دفیبریلاتور
دفیبریلاتور از یک منبع تغذیه و یا یک باطری داخلی بزرگ برای شارژ نمودن یک خازن حجیم بین مقادیر 5 تا 400 ژول استفاده می کند. دو قطعه فلزی (پرلس) یا همان الکترودها به دفیبریلاتور متصل است و بر روی هر دو طرف سینه بیمار قرار می گیرد. انرژی ذخیره شدن در درون خازن از یک الکترود به الکترود دیگر از میان سینه بیمار (توسط سینه بیمار) آزاد یا دشارژ می گردد که در نتیجه این شوک به قلب منتقل شده و ضربان ریتمیک (منظم) مجدداً به قلب باز می گردد. همچنین دفیبریلاتورها یک مانیتور مربوط به ECG و ثبت کننده الکتروکاردیوگرام دارند که دایماً شکل موج ECG را نمایش می دهد و واحد اندازه گیری آن ژول است.

## Slide 6
انواع دفیبریلاتور
دفیبریلاتورها در انواع کاشتنی، داخلی، خارجی، خودکار و نیمه خودکار ارایه می شوند. نگهداری سیستم در زمان هایی که از دستگاه استفاده نمی شود، لازم است تا شارژ کامل در دمای اتاق که معمولاً بسته به نوع سیستم 4 تا 24 ساعت به طول می انجامد، در حال شارژ مداوم باشد.

## Slide 7
روشهای کاربرد دستگاه دی سی شوک:
اعمال شوک به دو روش سینکرونیزه یا هماهنگ و روش غیر سینکرونیزه (دفیبریلاسیون) انجام می شود.برای انتخاب نوع شوک از کلید Syncronize استفاده می شود. در واقع فشردن این کلید باعث تشخیص کمپلکس ORS توسط دستگاه و اعمال جریان الکتریکی در زمان انتهای موج T می باشد.
چنانچه بیمار دارای VTبدون نبض یا VF باشد از روش غیر هماهنگ استفاده می کنیم. در غیر این صورت بهتر است شوک سیکنرونیزه داده شود.

## Slide 8
دی سی شوک با توجه به نوع آریتمی به دو صورت زیر می باشد :
شوک غیر سینکرونیز یاغیر هماهنگ یا دفیبریلاسیون :Async
در این روش انرژی الکتریکی 400-200 ژول بر ثانیه داده می شود .
می باشد .QRSغیر سینکرونیز یا غیرهما هنگ با (b
c ) در اریتمی های بطنی بکار می رود : فیبریلاسیون بطنی ، فلوتر بطنی ، تاکیکاردی بطنی بدون نبض

## Slide 9
: شوک سینکرونیز یا کاردیوورژن Sync
(aدر این روش بیمار consiouseو انرژی الکتریکی به مقدار کم ودر زمان معینی به بیمار داده می شود یعنی انرژی تخلیه R تخایه می شود .
دارند .QRS درمورداریتمی هایی بکار می رود که (b
PAT (cدر اریتمی های دهلیزی بکار می رود : فیبریلاسیون دهلیزی ، فلوتر دهلیزی ، تا کیکاردی بطنی با نبض
d) مقدار انرژی 25 تا 200 ژول می باشد .

## Slide 10
مراقبت های پرستاری در روش کاردیوورژن :
از بیمار Iv lineگرفتن (a
رضایت نامه از بیمار (b
بودن بیمار NPO (c
d) اصلاح هیپوکسی ، هیپو کالمی وقطع مصرف دیژیتال از 48 ساعت قبل
بعد از کاردیو ورژن ECG کنترل علائم حیاتی و (e

## Slide 11
محل قرارگیری پدال ها در : DC shock
در سمت راست جناغ سینه در سطح دومین فضای بین دنده ای ( قاعده قلب ) و دیگری در امتداد خط مید کلاویکل و فضای بین دنده ای پنجم می باشد .

## Slide 12
تست دستگاه :
برای انجام تست، دستگاه را در حالت شوک قرار داده ، انرژی 30 را انتخاب کرده و کلید شارژ را فشار دهید . سپس به طور همزمان دو کلید نارنجی رنگ روی روی صفحه نمایش ظاهر می شودtest ok پدالها را فشار دهید تا شوک روی خود دستگاه تخلیه شود . در صورت عملکرد صحیح دستگاه پیام
تست دستگاه فقط در انرژی 30 ژول انجام می شود و انتخاب هر انرژی دیگر برای تست غیر مجاز است

## Slide 13
نگهداری از دستگاه :
تست دوره ای :
تجهیزات احیاء بیمار باید به گونه ای نگهداری شود که برای استفاده آنی آماده باشد . بررسی عملکرد دستگاه باید در ابتدای هر شیفت انجام شود تا از عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل شود .
در هنگام بازدید از دستگاه به نکات زیر توجه کنید :
(a دستگاه تمیز باشد.
باشد. سطح فلزی پدالها تمیز و عاری از هر گونه ژل یا آلودگی (b
باشند. وتمام کابلها و کانکتورها بررسی شوند تا در وضعیت مناسبی هیچ بریدگی یا پارگی نداشته باشند(c
(dاز شارژ کا مل باطری دستگاه اطمینان حاصل کنید.

## Slide 14
: تمیز کردن دستگاه
برای تمیز کردن دستگاه ، پدالها وکابل ها روشهای زیر توصیه می شود :
1) الکل سفید و پنبه
2) محلول صابون و آب وپنبه
برای تمیز کردن رکوردر واجزاء آن فقط از پارچه نرم مرطوب استفاده شود.
دقت کنید که هیچ قسمتی از دستگاه با ریختن مایع ( آب ،الکل یا آب وصابون ) تمیز نشود.
تمیز کردن پدالها پس از استفاده با دقت بیشتر باید انجام شود وژل مالیده شده روی سطح فلزی پدالها باید کاملا از روی آن تمیز شود.
از فروبردن پدالها درون آب جدا خودداری کنید . بعد از نظافت دستگاه بلافاصله دستگاه را روشن نکنید.
در صورت ضد عفونی کردن محیط توسط ماکروجت برای جلوگیری از آسیب دستگاه ، حتما روکش غیر قابل نفوذ بر روی دستگاه قرار دهید.
هرگز دستگاه را با دکونکس ودکوسپت ضد عفونی نکنیدوفقط با پنبه والکل دستگاه را تمیز کنید.
بعد از ریختن مایعات یا سرم برروی دستگاه بلافاصله باطری را از دستگاه جدا کرده وازبرق بکشید وبا بخش فنی شرکت تماس بگیرید .

## Slide 15
تفاوت دستگاه شوک بای فازیک و مونوفازیک
از سال 2000 میلادی به بعد استفاده از دفیبریلاتور‌های بای‌فازیک رواج پیدا کرده است. دستگاه‌های الکتروشوک، انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا را در مدت چند هزارم ثانیه تخلیه نموده و باعث دپولاریزاسیون و رپولاریزاسیون تمامی سلولهای قلبی بطور همزمان می گردند، بدین وسیله گره سینوسی _ دهلیزی فرصت می یابد که مجدداً رهبری را ( در خلال رپولاریزاسیون) بدست بگیرد. برای اینکه دفیبریلاتور موفقیت‌آمیز باشد باید جریان الکتریسته به مقدار کافی تمام عضله قلب را تحریک نماید. در هنگام شوک دادن جریان الکتریکی از طریق پدال ها وارد قلب شده و از میان آن عبور می‌کند. در دستگاه ‌های منوفازیک جریان الکتریسته بین الکترودها فقط در یک مسیر جریان می‌یابد، در حالی که در دستگاه های بای‌فازیک جریان الکتریکی ابتدا در یک مسیر جریان می‌یابد سپس به سمت دیگر برمی‌گردد و در حقیقت جریان الکتریسته به صورت دو طرفه در طی دو فاز بین پدال ها به جریان در می‌آید.

## Slide 16
میزان اثر بخشی دستگاه ‌های منوفازیک به مقدار انرژی آن بستگی دارد. دستگاه های بای‌فازیک با مقدار انرژی کمتر ( نسبت به منوفازیک ) دارای اثر بخشی بیشتر می‌باشند. در مقایسه با الکتروشوک های منوفازیک، در این دستگاه ‌ها با کاهش انرژی تا حد 50 % ، همان اثرات درمانی یا بیشتر از آن نیز کسب می‌شود. نتایج تحقیقات نشان داد‌ه‌اند که میزان انرژی بالا در حین شوک دادن، ممکن است باعث آسیب سلولهای قلب شود. با توجه به اینکه میزان انرژی مورد نیاز در دفیبریلاتور‌های بای‌فازیک کمتر از منوفازیک می‌باشد، بنابراین خطر صدمه به سلولهای قلبی و اختلال عملکرد قلبی بعد از احیاء کاهش می یابد و در نتیجه باعث افزایش امید به زندگی بیماران می شود .

## Slide 17
همچنین تحقیقات نشان داده اند که، دفبیریلاتورهای منوفازیک در افرادی که دارای مقاومت بالا در عرض قفسه سینه ( بعلت مواردی مانند وجود مو در قفسه سینه ، بزرگ بودن قفسه سینه، تماس ضعیف پدال‌ها با قفسه سینه و پوست خشک ) می‌باشند ممکن است اثر بخشی کافی نداشته باشد. اگر مقاومت خیلی بالا باشد ممکن است جریان الکتریسته کافی به قلب نرسد و در نتیجه دفیبریلاسیون موفقیت‌آمیز نباشد. بعضی از انواع دفیبریلاتورهای بای‌فازیک به گونه ای طراحی شده‌اند که در تمامی افراد با مقاومت‌های مختلف، قادرند مقدار انرژی یکسان را به عضله قلب برسانند، به عبارتی در صورت استفاده از این نوع دفیبریلاتورها ، میزان مقاومت قفسه سینه تأثیری در رسیدن انرژی الکتریکی به عضله قلب ندارد.

## Slide 18
دستگاه های بای‌فازیک خود شامل دو نوع می‌باشند:
. 1دستگاه ‌های با موج الکتریکی شاخه ای : این دستگاه‌ها نسل اول دفیبریلاتورهای بای‌فازیک می باشند که برای بیماران با مقاومت پائین در عرض قفسه سینه طراحی شده‌اند و در بیمارانی که دارای مقاومت بالا در قفسه سینه می‌باشند، شکل موج الکتریکی تغییر می کند. در این دستگاه ها همانند دستگاه های منوفازیک ، حداکثر مقدار انرژی 360 ژول می‌باشد.
2.دستگاه های با موج الکتریکی مستقیم : این دستگاه‌ها نسل دوم دستگاه های بای‌فازیک می‌باشند. در این دفیبریلاتورها در صورت وجود مقاومت بالا در عرض قفسه سینه هیچ گونه تغییری در شکل موج الکتریکی ایجاد نمی‌شود و مدت زمان جریان الکتریکی ثابت می‌باشد.در این نوع دستگاه ها حداکثر سطح انرژی 200 ژول می‌باشد و به طور کلی سطوح انرژی در این الکتروشوکها شامل 200، 150، 120، 100، 75، 50، 30، 20، 15، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ژول می‌باشد. توجه داشته باشید که دستگاه های مدل " زولا " دارای نوع منوفازیک هم می باشند که علاوه بر مقادیر فوق دارای سطوح انرژی 300 و 360 ژول هم می باشند.

## Slide 19
همانطور که قبلاً ذکر شد نتایج تحقیقات متعددی نشان داده‌اند که دستگاه های بای‌فازیک نسبت به منوفازیک با مقدار انرژی کمتر، اثر بخشی بیشتری دارند. انجمن قلب آمریکا در آخرین دستورالعمل خود(2005) توصیه 3 شوک متوالی را (هم در صورت استفاده از دفیبریلاتور منوفازیک و هم بای‌فازیک) منسوخ اعلام کرده و توصیه می کند در صورتی که شوک اول موفقیت آمیز نباشد، باید بلافاصله عملیات احیاء قلبی و ریوی (به خصوص ماساژ مؤثر) شروع شود و تا 5 سیکل ادامه یابد ( تقریباً 2 دقیقه) و سپس شوک دوم با مقدار 150 ژول داده شود. (در الگوی پیشنهاد شده انجمن قلب آمریکا در سال 2000، دادن سه شوک متوالی ( که باعث وقفه طولانی در ماساژ قلبی می‌شود) توصیه شده بود). انجمن قلب آمریکا دلیل تغییر استراتژی 3 شوک را به 1 شوک به صورت زیر بیان کرده است. اگر با شوک اول فیبریلاسیون بطنی خاتمه پیدا نکند، احتمال اینکه شوک دوم باعث خاتمة فیبریلاسیون بطنی گردد، کم می‌باشد.

## Slide 20
در بیمارانی که شوک اول پاسخ مناسب ایجاد نکرده است، شروع بلافاصلة احیاء قلبی و ریوی مؤثر (به خصوص ماساژ قلبی)، نسبت به شوک دوم، دارای ارزش بیشتری می باشد و احتمال موفقیت شوک دوم بعد از یک سیکل عملیات احیاء قلبی و ریوی به علت افزایش پرفیوژن عروق کرونر بیشتر می باشد. با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر و این نکته که هر گونه توقف در ماساژ قفسة سینه (دادن سه شوک پشت سر هم باعث وقفه طولانی در ماساژ قلبی می‌شود) میزان امید به زندگی بیماران را کاهش می دهد، توالی 3 شوک به 1 شوک تبدیل شده است.علاوه بر موضوعات فوق، یکی از دلایل توصیة قبلی 3 شوک پشت سرهم، پائین بودن میزان موفقیت شوک اول با دفیبریلاتورهای منوفازیک بود. در دستگاه‌های جدید بای‌فازیک شوک اول دارای تأثیر بالا و سریع می باشد ( این دستگاه‌ها معروف به پایان دهندة فیبریلاسیون بطنی در طی 5 ثانیه بعد از شوک هستند) و با احتمال بیشتر از 99 درصد، فیبریلاسیون بطنی را پایان می دهند.

## Slide 21
در این رابطه، انجمن قلب آمریکا(2005) توصیه می‌کند که در صورت استفاده از الکتروشوک بای‌فازیک از نوع موج الکتریکی مستقیم در درمان فیبریلاسیون بطنی و تاکیکاردی بطنی با وضعیت همودینامیک ناپایدار، مقدار انرژی شوک اول 120 ژول باشد. همچنین طبق آخرین دستورالعمل، در صورت استفاده از الکتروشوک منوفازیک، شوک اول باید با مقدار 360 ژول داده شود. توصیه های این انجمن در رابطه با کودکان برای خاتمه فیبریلاسیون بطنی و تاکی کاردی بطنی با وضعیت همودینامیک ناپایدار با استفاده دستگاه های بای فازیک 2 ژول/کیلوگرم می باشد و در صورت نیاز به شوکهای بعدی مقدار 4 ژول/کیلوگرم توصیه می شود. در مورد کودکان هم انجام 3 شوک متوالی توصیه نمی شود.

## Slide 22
بر اساس توصیه سازندگان دستگاه های بای فازیک میزان انرژی مورد نیاز برای کاردیوورژن سینکرانیزه در بالغین به ترتیب 50، 100، 120، 150، 200 ژول می‌باشد. برخی از آریتمی‌ها مانند فلوتر دهلیزی و تاکیکاردی حمله‌ای فوق بطنی با میزان 50 ژول شروع شده و درصورت عدم پاسخ بتدریج و به ترتیب فوق افزایش می یابد. در سایر آریتمی ها نظیر فیبریلاسیون دهلیزی و تاکیکاردی بطنی از 100 ژول شروع می شود. در تاکیکاردی بطنی پلی‌مورفیک از مقادیر بالاتر از 100 ژول استفاده می شود. در کودکان میزان انرژی مورد نیاز در کاردیوورژن بای فازیک سینکرانیزه به ترتیب 5/0 و 1 ژول/کیلوگرم می باشد. در بالغین و کودکان در صورتی که تاکیکاردی پس از بهبودی مجدداً عود کرد باید با حداقل انرژی که قبلاً مؤثر بوده است، شوک داده شود. انجمن قلب آمریکا(2005) توصیه کرده است که میزان انرژی اولیه در کاردیوورژن سینکرانیزه بای‌فازیک بالغین در فیبریلاسیون دهلیزی 100 یا 120 ژول باشد و درصورت عدم پاسخ با مقدار انرژی 150 و200 ژول تکرار شود.

## Slide 23
دستگاه الكتروشوك ZOLL پيشرفته ترين دستگاههاي الكتروشوك (دفيبريلاتور ) است و داراي قابليتهاي زير است: ECG مانيتورينگ ، تعيين ديجيتالي سيستم آلارم تاكي كاردي و برادي كاردي ،پيس ميكر اكسترنال ، محدوده آمپليتود ، صفحه نمايش اطلاعات مورد نمايش HR نمايش هشداري وضعيت پد و ليدها، تست فانكشنال دفيبريلاسيون است
ولين قدم انتخاب پدال مناسب است. در اكثر دستگاه‌هاي DC شوك پدال‌هاي سايز اطفال در زير پدال‌هاي بزرگسالان قرار دارند كه معمولاً با فشردن دكمه‌اي از يكديگر جدا مي‌شوند.
مرحله بعدي محل قرارگيري صحيح پدال‌ها مي‌باشد بايد قبل از قراردادن پدال‌ها روي پوست بيمار مقداري ژل روي سطح پدال‌ها بماليد و براي اطمينان از تقسيم ژل روي كل سطح، هر دو پدال را روي هم قرار داده تا ژل در كل سطح تماس فلزي پدال پخش شود.

## Slide 24
حين استفاده از دستگاه الکتروشوک باید دقت نمود که اگر بیمار روی تخت فلزی قرار دارد هیچ یک
از اعضاي بدن وي با تخت در تماس نباشد. در زمان تخليه دستگاه بايد اطمينان داشت كه ديگران نيز با بيمار و تخت وي تماس ندارند و زمان تخليه شوك بايد اين مسئله اعلام شود.
زماني كه الكترودها يا پدال‌هاي الكتروشوك در تماس با بيمار هستند آن را روشن يا خاموش نكنيد. از قرار دادن دستگاه‌هاي داراي ميدان الكترومغناطيسي و فركانس راديويي در شعاع يك متري دستگاه خودداري كنيد، زيرا با ايجاد پارازيت در شكل موج ECG باعث اختلال در عملكرد دستگاه مي‌شوند. مايعاتي مثل محلول سالين و رينگر رساناهاي الكتريكي عالي هستند، براي جلوگيري از ايجاد جريان‌هاي الكتريكي كه بالقوه خطرناك هستند، دفيبريلاتور و وسايل اطراف آن بايد هميشه خشك و تميز باشد.
هرگز دفيبريلاتور را در محيط‌هاي قابل اشتغال و داروهاي بيهوشي يا اكسيژن با غلظت بالا بكار نبريد زيرا خطر انفجار وجود دارد. هنگام استفاده از دفيبريلاتور بايد جريان اكسيژن را قطع كرد .

## Slide 25
بعد از هر بار استفاده از دستگاه و اتمام شوك دادن به بيمار بلا فاصله پدال‌هاي الكتروشوك از ژل پاك شود، تا از خشك شدن ژل و نفوذ آن به داخل شيارهاي پدال‌ها جلوگيري كند. باقي ماندن ژل روي پدال‌هاي الكتروشوك موجب تشكيل رسوبات و اختلال عملكرد پدال خواهد شد.
هنگام استفاده از دستگاه هاي جراحي الكتريكي (Electro Surgical Unit) از دفيبريلاتور استفاده نكنيد زيرا عدم توجه به اين مسئله باعث سوختگي الكتريكي شديد، شوك يا ساير صدمات احتمالي مي‌شود.