## Slide 1: ABG

## Slide 2: روش نمونه گيري
6. روش ورود سوزن
7. روش خونگيري
8. مراقبت پس از خونگيري
9. روش مسدود كردن سر سوزن
10. روش ارسال
شريان مناسب
سرنگ مناسب
سر سوزن مناسب
تست آلن
هپارينه كردن

## Slide 3: شريان مناسب
آيا تفاوت بين بنمونه خون شريان هاي مختلف وجود دارد؟
راديال
براكيال
فمورال

## Slide 4: سرنگ مناسب
آيا نوع سرنگ در خونگيري مهم است؟
نصف حجم سرنگ خون گرفته شود.

## Slide 5: سر سوزن مناسب
هرچه سر سوزن كوچك تر باشد آسيب كمتر ميباشد.
سرسوزن انسولين به دليل باريكي بيش از حد موجب ليز گلبولي در هنگام خونگيري ميشود.
بهترين سر سوزن شماره 23 مي باشد (آبي).

## Slide 6: تست آلن
جهت اطمينان از خونرساني مناسب شريان راديال در صورت آسيب شريان اولنار انجام ميشود.

## Slide 7: هپارينه كردن
ميزان هپارين بسته به ميزان خون مورد نياز تعيين ميشود.
به ازاي هر ميلي ليتر خون 0/1 ميلي ليتر هپارين لازم است.

## Slide 8: روش ورود سوزن
زاويه ورود سوزن 90 درجه و پس از پيدا كردن محل گذر شريان انجام ميشود.

## Slide 9: روش خونگيري
در هنگام خونگيري از ايجاد خلاء و ايجاد فاصله بين خون و پيستون سرنگ خودداري شود.

## Slide 10: مراقبت پس از خونگيري
محل خونگيري 5-3 دقيقه فشار داده شود.

## Slide 11: روش مسدود كردن سر سوزن
از خم كردن سر سوزن خوددار ي شود.
مسدود نمودن سر سوزن با پارافين انجام شود.

## Slide 12: روش ارسال
در صورت تاخير بيش از 15 دقيقه نمونه تهيه شده در ظرف يخ نگهداري و حمل شود.

## Slide 13: مكانيسم هاي فيزيووژيك تنظيم اسيد و باز
سيستم بافري(تامپون)
سيستم تنفسي
سيستم كليوي

## Slide 14: سيستم بافري(تامپون)
سريعترين و موثرترين پاسخ در اختلالات و ظرف 5-4 ساعت به حداكثر كارايي خود ميرسد.
متشكل از يك اسيد ضعيف و يك نمك مي باشد.
HCO3 Hb PO4 3 HPO4 2
H2CO3 HHb HPO4 2 H2PO4
نسبت بيكربنات به اسيد كربنيك 20 به 1 مي باشد.

## Slide 15: سيستم بافري(تامپون)
اسيد قوي + جزء نمكي نمك خنثي + اسيد ضعيف
HCl + NaHCO3 NaCl + H2CO3
باز قوي + جزء اسيدي نمك + آب
NaOH + H2CO3 NaHCO3 + H2O

## Slide 16: سيستم تنفسي
با دفع يا احتباس CO2 اعمال اثر ميكند .

## Slide 17: سيستم كليوي
دفع NH3 (آمونيوم ) يا NH4 (آمونياك )به صورت انتخابي
دفع يا احتباس NaHCO3

## Slide 18: پارامترهاي ABG
pH : 7.35 – 7.45 (7.60 -7.80(محدوده قابل تحمل
PO2 : [100 – ( Age ×0.3 )]
PCO2 : 35-45 mmHg
HCO3 : 22-26
BE : ± 2
Sat O2 : 98%

## Slide 19: تفسير ABG
اگر pH و يكي از عوامل غير طبيعي باشد : اختلال ساده
اگر pH و هر دو عامل غير طبيعي و هر سه يك چيز را نشان دهند : اختلال مركب
اگر pH غير طبيعي و يكي از عوامل اسيدوز و ديگري الكالوز را نشان دهد : اختلال در حال جبران
اگر pH طبيعي و يكي از عوامل اسيدوز و ديگري الكالوز را نشان دهد : اختلال جبران شده

## Slide 20: تفسير ABG
pH:7.30
PCO2:55
HCO3:22
اسيدوز ساده تنفسي

## Slide 21: تفسير ABG
pH:7.30
PCO2:55
HCO3 :16
اسيدوز مركب

## Slide 22: تفسير ABG
pH :7.50
PCO2 :30
HCO3 :22
الكالوز تنفسي ساده

## Slide 23: تفسير ABG
pH:7.30
PCO2:55
HCO3 :28
اسيدوز تنفسي در حال جبران يا جبران نشده

## Slide 24: تفسير ABG
pH:7.50
PCO2:55
HCO3 :29
الكالوز متابوليك در حال جبران يا جبران نشده

## Slide 25: تفسير ABG
pH:7.38
PCO2 :55
HCO3 :29
اسيدوز تنفسي جبران شده

## Slide 26: تفسير ABG
pH :7.45
PCO2:28
HCO3 :14
الكالوز تنفسي جبران شده

## Slide 27: تفسير ABG
pH:7.30
PCO2:33
HCO3 :29
امكان پذير نمي باشد

## Slide 28: درمان اسيدوز تنفسي
علت : خفگي، نارسايي تنفسي، كاهش تبادلات گازي، اختلال CNS .
مداخلات
- بدون ونتيلاتور : فيزيوتراپي تنفسي، دميدن در دستكش .
- با ونتيلاتور: افزايش تعداد،حجم،زمان بازدم در تنفس

## Slide 29: درمان الكالوز تنفسي
علت: اضطراب،ترس،تب،اختلال CNS،درد،تنظيم غلط دستگاه،مصرف ساليسيلات .
اقدامات :
- بدون ونتيلاتور : تنفس در كيسه، افزايش مسير تنفس
- با ونتيلاتور : افزايش فضاي مرده،تنظيم زمان تنفس

## Slide 30: درمان اسيدوز متابوليك
علت: افزايش متابوليسم، تب،‌مصرف مواد اسيدي،هيپر تيروئيديسم
( موجب هيپركالمي ميگردد)
اقدامات:
- تزريق بيكربنات 1 ميلي ليتر به ازاي هر كيلو وزن بدن
يا BE×W ÷ 3 كه نصف ميزان محاسبه شده تزريق و پس از 20 دقيقه ABG كنترل و در صورت نياز مابقي تزريق ميشود.

## Slide 31: درمان الكالوز متابوليك
علت : تجويز زياد بيكربنات، استفراغ، ساكشن معده،هيپر آلدسترونيسم
( موجب هيپوكالمي ميگردد)
اقدامات:
- تجويز سرم نمكي همراه KCl و NaCl و ديورتيك .
H2O+CO2 H2CO3 H + HCO3

## Slide 32
خسته نباشید