## Slide 1
مانیتورینگ جنین
OCT
NST

## Slide 2: مانیتورینگ خارجی جنین EFM
در این مانیتورینگ از دو حسگر استفاده میشود:
1-حسگر کنترل کننده ضربان قلب جنین
2-حسگر کنترل کننده انقباضات رحمی
موارد مورد برسی :
تعداد FHR-تعداد و مدت انقباضات رحمی-تاثیر انقباضات بر ضربان قلب جنین

## Slide 3: یک روش تهاجمی برای برسی تعداد ضربان قلب جنین.تعداد مدت و شدت انقباضات رحمی است. روش انجام: اتصال یک الکترود از طریق واژن و دهانه رحم به پوست سر یا باسن جنین جهت ثبت FHR. قراردادن یک کتتر پلاستیکی به داخل مایع امنیوتیک جهت ثبت تعداد.شدت و مدت انقباضات رحمی.
مانیتورینگ داخلی جنین IFM

## Slide 4
مزایا:
دقت فراوان
ثبت شدت اقباضات رحمی
معایب:
باز بودن سرویکس جهت کار
ثبت خطا در صورت اتصال الکتود به واژن یا سرویکس
عوارض:
عفونت سر جنین.کوریوامنیونیت.خونریزی جفت و سوراخ شدن رحم

## Slide 5
موارد مانیتورینگ شده در این روش:
تعداد پایه FHR
Tachycardia
Bradycardia
Decelertion افت:
Early deceleration افت زودرس
Late Deceleration افت دیررس
Variable deceleration افت متغیر

## Slide 6
پایه FHR:
120-160 ضربه در دقیقه
منحنی دندانه دار
موج سینوسی
تاکی کاردی:
FHR>160 ضربه در دقیقه
حداقل 10-15 دقیقه پایدار باشد
تب. عفونت.کمخونی.هیپوکسی جنین
برادیکاردی:
FHR<120
حداقل برای 10-15 دقیقه
اسیدوز جنین.هایپوکسی جنین.فشار بر بندناف

## Slide 7
افت و انواع آن:
کاهش گذرا در ضربان قلب به کمتر از مقدار پایه افت یا نزول نام دارد.
در حالت طبیعی در حین انقباضات رحمی افت نباید وجود داشته باشد.

## Slide 8: افت زودرس:
شروع افتFHR همزمان با شروع اقنباض رحم است.
FHR در پایان انقباض به سطح پایه برمیگردد.
حداثر افت در اوج انقباض میباشد.
مدت آن کمتر از 90ثانیه و کاهش در حدود 20-30 ضربه در دقیقه است.
افت زودرس در NVD بدلیل فشار سر جنین و تحریک واگ طبیعی است.

## Slide 9: افت دیررس:
افت در اوج انقباض رحم شروع میشود.
در پایان انقباض به حداقل میرسد.
به تدریج پس از انقباض به سطح پایه برمیگردد.
حالت حداکثر افت در پایان انقباض رحم است.
کاهش FHR به حدود20bpm کمتر از سطح پایه است.
نشانه زجر جنین و هایپوکسی است.
علل:جداشدن زودرس جفت. HTN مادر.هایپوکسی مادر وIUGR بودن جنین

## Slide 10: افت متغیر:
افت بدون ارتباط با انقباضات رحمی رخ میدهد.
میزان افت شدید است.گاهی FHR به 70-80 bpm میرسد.
نشانه فشار بر بند ناف است.
فشار کوتاه مدت بر بند ناف=اسیدوز تنفسی گذرا
فشار طولانی مدت بر بند ناف=هایپوکسی شدید جنین اسیدوز تنفسی و متابولیک
افت کمتر از45 ثانیه نشانه هیپوکسی نیست.
افت بیشتر از 60 ثانیه+FHR<70 =هایپوکسی جنین

## Slide 11
NST:Non Stress test
NST روشی غیرتهاجمی؛آسان و ارزان است که تغییرات FHR را هنگام حرکات جنین بررسی می کند و معمولا اولین تست ارزیابی سلامت جنین میباشد.
موارد کاربرد:
دیابت مادر
کم یا زیاد بودن مایع امینوتیک
ولانی شدن حاملگی
روش انجام:
خوردن یک ماده شیرین 5/ ساعت قبل از انجام تست و خوابیدن به پهلوی چپ توسط مادر.
اتصال دستگاه به مادر و ثبت ضربان قلب جنین به طور مداوم جهت تعیین FHR پایه.
از مادر میخواهند هرگاه جنین حرکت کرد دکمه الکترود را فشار دهدتا حرکت روی نوار ثبت شود.
NST بیست دقیقه انجام میشود.اگر جنین حرکت نکردجنین یا خواب است یا ناسالم وباید تست دوباره انجام شود.
اگر پس از انجام دو بار تست باز هم حرکت جنین مشاهده نشد؛ارزیابی سلامت باOCT یا ... بررسی میشود.

## Slide 12
طبیعی (فعال)یا منفیReactive:
طبیعی بودن تغییرات FHR پایه:160-120bpm
جنین طی بیست دقیقه حداقل دو حرکت داشته باشد.
در هر حرکت 15 ضربه در دقیقه به تعداد ضربان قلب پایه افزوده شود.
این افزایش ضربان باید20-15 ثانیه طول بکشد.
جنین سالم است.
تفسیر:

## Slide 13: غیرطبیعی(غیر فعال)یا مثبتnonreactive:
اگر FHR با حرکت جنین افزایش پیدا نکند یا برادی کاردی رخ دهد جنین دچار زجر یا هیپوکسی شده.
انجام OCT یاBPS ضروری است.
به طور طبیعی باید در NST یک افزایش گذرا در FHR داشته باشیم که Acceleration نام دارد.

## Slide 14
استرس تست:CST
در این تست واکنش ضربان قلب جنین در مقابل انقباضات رحم بررسی میشود.
روش انجام:
ابتدا اندازه گیری FHR و انقباضات رحمی کنترل میشودد.
مادر به پهلوی چپ یا نیمه نشسته میخوابد.
فشارخون مادر قبل از شروع تست و هر از 15 دقیقه در طی انجام تست بررسی شود.
انقباضات رحمی با تحریک nipple یا تجویز اکسی توسین وریدی تحریک میشود تا به 3 عدد در 10دقیقه برسد و هر انقباض 60-45 ثانیه برسد.
مدت تست 20 دقیقه است.

## Slide 15
نتایج:
CT Oمنفی(طبیعی)
اگر طی ده دقیقه در مقابل سه انقباض رحمی که هر کدام 60-40 ثانیه طول میکشد FHR کاهش نیابد یعنی افت دیررس نداشته باشیم؛عملکرد رحمی جفتی خوب و وضعیت جنین نرمال است.
OCTمثبت (غیر طبیعی):
در مقابل هر سه انقباض در ده دقیقه FHR کاهش یابد یعنی افت دیررس ثابت و مداوم باشدت.ست مثبت است.
ذر صورتی که در بیش از 50در صد انقباضات FHR کاهش یابدباز هم تست مثبت در نظر گرفته میشود

## Slide 16
OCT مشکوک:
اگر طی هر دوره ده دقیقه ای در مقابل کمتر از 50درصد انقباضات FHR به صورت افت دیررس کاهش یابد یا اینکه فقط افت متغیر وجود داشته باشد تست مشکوک در نظر گرفته میشود.
تست باید 72-48 ساعت بعد دوباره تکرار گردد.
میتواند به خاطر تحریک بیش از حد انقباضات رحمی باشد.
کاربرد:
دیابت.هیپرتنشن
عدم کاربرد:
چند قلویی.نارسی جنین.سابقه سزارین.جفت سرراهی.پلی هیدرامینوس.رسیده بودن سرویکس.بی کفایتی سرویکس و پاره شدن زودرس پرده های جنینی.

## Slide 17: ;
:BPS/BPP
چک 5 مورد که هر مورد دو نمره دارد تست از10 نمره محاسبه میشود.
اگر نمره 8 باشد و حجم مایع امنیوتیک طبیعی باشد تست طبیعی است.
اگر از 8 کمتر باشد یعنی محیط رحم برای ادامه زندگی طبیعی نیست.
تست در 30 دقیقه انجام میشود.
NST
حرکات تنفسی جنین:وجود حداقل 30ثانیه حرکات بالا و پایین شدن قفسه سینه نمره 2
حرکات جنین:وجود 3 یا بیشتر حرکات مجزای تنه و اندام نمره 2
تونوس جنین:حداقل یکبار یکی از اندامها را باز و سپس ببندد نمره 2
حجم مایع امنیوتیک :دو روش AFI وMVP